名词解释密封类

| (1)泄漏 (Leakage) | 系统的泄漏是指从运动副的密封处越界漏出的少量不做有用功的流体的现象。 |
| --- | --- |
| (2)密封件 (Seals) | 用来防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及外界杂质如灰尘、泥沙、水分等侵入的零部件。 |
| (3)静密封 (Static Seal) | 结合面静止的密封。 |
| (4)动密封 (Dynamic Seal) | 结合面发生相对运动的密封。 |
| (5)挤压型密封 (Exclusion Seal) | 借密封圈的压缩而产生的接触压力产生密封作用的密封件，例如O形密封圈等。 |
| (6)唇形密封圈 (Lip Seal) | 具有柔性唇，靠密封刃口施加的径向力防止泄漏的密封圈，又称“皮碗”。 |
| (7)旋转轴唇形密封圈 (Rotary Shaft Lip Seal) | 用于旋转轴密封的唇形密封圈，又称“油封”。 |
| 8)往复运动唇形密封圈 (Reciprocating Seal) | 用于往复运动件例如油缸或汽缸的唇形密封圈。 |
| (9)流体动力型旋转轴唇形密封圈 (Hydrodynamic Aided Rotray Shaft Lip Seal) | 密封唇后表面有某种有规则花纹，能改变密封唇与轴的接触状态，把通过唇口泄漏的流体返回到被密封的腔体内的密封圈。 |
| (10)密封垫 (Gasket) | 用于两个静止表面间的片状密封件。 |
| (11)印刷密封垫 (Printed Gasket) | 在一种基材上，用印刷工艺生产的密封垫。 |
| (12)同轴密封件 (Co-axial Seal) | 塑料圈和橡胶圈套在一起并全部或大部由塑料圈作摩擦密封面的组合密封件。 |
| (13)机械密封 (Mechanical Seal or Face Seal) | 由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。 |
| (14)间隙密封 (Clearance Seal) | 借密封间隙内流体阻力效应来限制泄漏的密封件。 |
| (15)迷宫密封 (Labyrinth Seal) | 使流体经过曲折的间隙通道，经过多次节流而产生的流动阻力来限制泄漏的密封件。 |
| (16)铁磁流体密封 (Ferromagnetic Sealant) | 利用磁铁与极板产生一系列高能级（强度）磁场，将铁磁流体聚集在密封箱中轴周围的环行缝隙（或端面缝隙）内，形成密封用液环阻塞工作流体的密封装置。 |
| (17)密封胶 (Adhesive Sealant) | 用于静止接合面间的密封。在涂敷前是具有流动性的液状粘稠物，易于填满两个接合面之间的缝隙，起较好的密封作用。包括液态密封胶、厌氧性密封胶、硅酮密封胶等。 |